PERKÁTA NAGYKÖZSÉG

### KÉPVISELŐ TESTÜLETE

10/2010. (IX. 23. ) SZÁMÚ RENDELETE

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A 20/2011. (X. 11.), a 20/2012. (XII. 20.), a 15/2013. (XII. 19.) a 15/2014. (XII. 19.) és a 20/2016. (XI. 25.) számú rendelettel egységes szerkezetben

#### PERKÁTA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE

10/2010. (IX. 23.) SZÁMÚ RENDELETE

### A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 6. szakaszában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény feladat és jogkörében eljárva, Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2002. (II. 7.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésben biztosított felhatalmazással élve a Képviselő-testület az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja, és elrendeli annak alkalmazását.

#### A RENDELET HATÁLYA

1. §

(1) A rendelet   hatálya  kiterjed Perkáta Nagyközség ( továbbiakban : nagyközség ) teljes közigazgatási területére.

(2) A nagyközség közigazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest  építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és elbontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt : építési munkát folytatni)  valamint mindezekre hatósági engedélyt adni

a) a módosított OTÉK  előírásai, és

b) az egyéb vonatkozó országos érvényű jogszabályok rendelkezései szerint, továbbá

c) a jelen rendelet valamint ennek mellékletei (szabályozási tervlapok) és függelékei (műemléki védettségű objektumok listája, régészeti lelőhelyekkel érintett ingatlanok listája, környezetvédelmi, közmű és hírközlési területre vonatkozó rendelkezések listája) szerint szabad.

(3) A területeket a jelen építési szabályzat előírásai, valamint az M = 1: 15000 teljes közigazgatási területre kiterjedő, és az M = 1: 2000 léptékű belterületi szabályozási terv jelöli ki, valamint az alábbi tömbökre készített külön szabályozási tervlapok tartalmazzák:

Sz-1 jelű tervlap, a 0328. hrsz-ú Gksz tömbje (belterület határ – 0329. hrsz-ú út – 0327. hrsz-ú 62. főút);

Sz-1.1. jelű tervlap, Baross utcai tömb (György Gyula utca - Táncsics Mihály utca - Sport utca – Baross utca);

Sz-1.2. jelű tervlap, Széchenyi utcától délnyugatra lévő tömb (Tanácsköztársaság utca - 1448. hrsz-ú árok - Ságvári Endre utca - Széchényi István utca);

Sz-1.3. jelű tervlap, Zrínyi utcai telekkiosztás tömbje (tervezett belterülethatár - Zrínyi utca - 62. számú főút belterületi szakasza - tervezett belterülethatár);

Sz-1.4. jelű tervlap, Vörösmarty – Bem utca közötti tömb (belterülethatár - Rajk László utca – Bem József utca – Engels utca – Batthyányi utca – Révai utca - Szabadság tér - Vörösmarty Mihály utca - Arany János utca);

Sz-1.5. jelű tervlap, Templom - Kossuth utca közötti tömb (Szabadság tér - Templom utca – Deák Ferenc utca - Virág köz – Zöldfa utca – Attila utca - Kossuth L. utca);

Sz-1.6. jelű tervlap, 62. számú főút menti kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület tömbje (0298. hrsz-ú út - 0294. hrsz-ú árok – 0220. hrsz-ú út - 62. számú út);

Sz-1.7. jelű tervlap, Hungrana Kft. ipari területének bővítési tömbje (0442. hrsz-ú vízfolyás - közigazgatási határ);

Sz-1.8. jelű tervlap, zöldterület bővítés tömbje (1448 hrsz-ú vízfolyás - Liszt F utca - Sallai I. utca);

Sz-1.9. jelű tervlap, 1474/1. hrsz-ú zöldterület tömbje (Sport utca - Tanácsköztársaság utca - 1475 hrszú vízfolyás -, 1474/2 hrsz-ú utca);

Sz-1.10. jelű tervlap, egyéb ipari gazdasági terület tömbje (0220. hrsz-ú út – 0282. hrsz-ú út – 0298. hrsz-ú út – 0294. hrsz-ú árok);

Sz-1.11. jelű tervlap, Tanácsköztársaság utca tömbje (Tanácsköztársaság utca - Dózsa György utca - Sport utca - 1475 hrsz-ú vízfolyás).

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

2. §

(1) A szabályozási előírás az alábbi szabályozási elemeket tartalmazza:

- Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek határvonalai, azok területi felhasználása és övezeti

előírásai. A területeket a jelen építési szabályzat előírásai, valamint az M= 1:15.000 teljes közigazgatási

területre kiterjedő, és az M= 1:2000 léptékű belterületi szabályozási terv jelöli ki.

- Bel- és külterületek lehatárolását (belterületi határvonal), M= 1:2000-es, és az M= 1:15.000

szabályozási tervlap tartalmazza.”

(2) Kötelező szabályozási elemek az alábbiak :

- szabályozási vonal

- védett területek határa

- építési övezet határa

- közterületek szabályozási szélessége

- építési hely határvonala

- övezeti és építési övezeti előírások

II. FEJEZET

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLET FELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK

TAGOZÓDÁSA

3. §

(1) A település közigazgatási területe

a) Beépítésre szánt (beépített, továbbiakban beépítésre kijelölt) területre

b) Beépítésre nem szánt területekre soroltak.

(2) Az igazgatási területen belül a beépítésre szánt terület építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési előírások szerint az alábbi övezeteket tartalmazza. (OTÉK)

a) Beépítésre szánt területek

1. Lakóterület

1.1. Falusias lakóterület (LF)

1.2 Kertvárosias lakóterület (Lke)

2. Gazdasági terület

2.1. Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület  (Gksz)

2.2 Jelentős mértékű zavaró hatású gazdasági épület (Gip)

3. Különleges területek

3.1. Mezőgazdasági üzemi területek ( K-Mü )

3.2. Nagykiterjedésű sportolási célú terület (K-Sp)

3.3. Helyi sajátosságú szabadidős terület (K-Sz)

3.4. Vízmű területe (K-V)

3.5. Szennyvíztisztító , szippantott szennyvíz lerakó területe (K-SZt , K-Szi)

b) Beépítésre nem szánt területek

1. Zöldterület

1.1. közpark (KP)

1.2. közkert (KK)

2. Mezőgazdasági terület

2.1. Általános mezőgazdasági terület (Má)

2.2. Korlátozott használatú mezőgazdasági terület (M-ko)

2.3. Kertes mezőgazdasági terület (Mk)

3. Erdőterület

3.1. Gazdasági erdő (Eg)

3.2. Védelmi (védett és védő) (Ev)

4. Közlekedési és közmű terület

4.1.Közút területe (KÖu)

4.2. Parkoló területe(P)

5. Különleges beépítésre nem szánt terület

5.1.Temetők területe (KÜL-T)

5.2. Homokbánya területe - rekreációs szabadidő központ

5.3. Szeméttelep - rekreációs szabadidő központ

6. Vízgazdálkodási terület (V)

7. Természetközeli terület (Tk)

#### BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

### FALUSIAS LAKÓTERÜLET

4. §

Általános előírások

(1) A lakóterületek elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) A lakóterületen a jelen HÉSZ-ban meghatározott lakóegységekre vonatkozó előírások, valamint az egyes övezetekre és alövezetekre vonatkozó előírások szerint lehet építményeket elhelyezni.

(3) Lakóterületek

a) A falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.

b) A falusias lakóterületen elhelyezhető:

1. Lakóépület.

2. Mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény.

3. Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület.

4. Szálláshelyet szolgáló épület.

5. Kézműipari építmény.

6. Helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.

7. Sportlétesítmény.

8. Üzemanyagtöltő.

c) A falusias lakóterületen elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb - nem nagyüzemi - gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény is.

(4) Az övezetek építési telkei csak teljes közművesítés esetén építhetők be.

(5) Az övezet építési telkein továbbiakban elhelyezhető

a) az állattartásról szóló önkormányzati rendelet szerinti állattartó épületek,     továbbá

b) melléképítmények (OTÉK 1. számú melléklet fogalom-meghatározásokban felsoroltak) kivéve siló , ömlesztett-anyag , folyadéktároló , gáztároló és szélkerék

(6) Gazdasági célú építményt elhelyezni csak környezetvédelmi előírások betartásával lehet oly módon, hogy a környezetvédelmi határértékek nem haladhatják meg a lakóterületre előírt mértéket.

(7) Közel sík területek esetében a telek lejtése az épület körüli járdától az út felé minimum 2 % legyen.

(8) Azon területeken, ahol talajvízzel, rétegvízzel kell számolni csak kellő szigetelés-  sel ellátott pince épülhet.

(9)

(10) Terep szint alatti létesítmények az építési helyen túl nem nyúlhatnak ki. A terep- színt alatti építmények megengedett legnagyobb beépítettsége 50 %.

A BEÉPÍTÉSI MÓD, ÉS A TELEK BEÉPÍTHETŐ TERÜLETRÉSZÉNEK MEGHATÁROZÁSA A KIALAKULT LAKÓTERÜLETEKBEN

5. §

(1) Azokon a területeken, ahol az egyes övezetekre vonatkozóan az előírás másként nem rendelkezik az elő-, hátsó-, és oldalkertekre a kialakult állapotot kell figyelembe venni. Más esetekben az OTÉK előírásai szerint kell megállapítani. Az előkert mérete 5 m, oldalkert mérete az övezetre előírt építménymagasságánál kisebb nem lehet.  Hátsókert min. 6 m.

(2) Azokon a területeken, ahol az építési határvonal nem került meghatározásra, de a kialakult beépítés ezt egyértelműen meghatározza, ott az előkert méretét ennek megfelelően kell megállapítani.

(3) A hátsókert méretét az érvényben lévő OTÉK  alapján kell megállapítani. Amennyiben kialakult állapot következtében a telek e szerint nem építhető be, úgy ennél kisebb érték is megállapítható az OTÉK vonatkozó. § figyelembevételével.

(4) A telken építmény az elő- és hátsókert előbbiekben meghatározott értékeinek figyelembevételével kialakított építési helyen belül helyezhető el oly módon, hogy az oldalkert legkisebb mérete az érvényes OTÉK szerinti. Amennyiben az átépítés ily módon nem lehetséges, az oldalkert minimális mérete 4,0 m-re csökkenthető, tűzrendészeti előírások figyelembevételével.

(5)  Azokon a meglévő lakótelkeken ahol az építési hely határa bejelölésre került az építési hely  az elő és oldalkert , és a jelölt  határvonal között helyezkedik el . Ezen területen kívül épületet elhelyezni nem lehet .

LF-I JELŰ FALUSIAS LAKÓTERÜLET

6. §

(1) Az övezet telkein maximum kétlakásos lakóépület helyezhető el.

(2) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építmény magasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni.

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítés módja | Legkisebb területe m2 | Legnagyobb beépítettsége % | Az építmények legnagyobb magassága (H) m | Legkisebb zöldfelület % | Legkisebb telekszélesség m | Legkisebb telekmélység m | Megengedett legnagyobb szintterületi sűrűség |
| kialakult jellemzően oldalhatáron álló | kialakult 800 | 30 | kialakult 4,5 | 50 | kialakult 16 | kialakult 50 | 0,4 |

(3) Az előkert méretét – eltérve az általános szabályoktól – terepadottságokat is figyelembe véve, a már kialakulthoz illeszkedően kell meghatározni.

(4) Épület bővítés esetén az előkertet a kialakult állapotnak megfelelően kell meghatározni. Új épületek esetében, ahol ez már átalakulóban van az előkert mérete 5 m.

LF-II JELŰ FALUSIAS LAKÓTERÜLET

7. §

(1) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építmény magasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni.

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítési módja | Legkisebb területe m2 | Legnagyobb beépítettsége % | Az építmények legnagyobb magassága (H) m | Legkisebb zöldfelület % | Legkisebb telekszélesség m | Legkisebb telek mélység m | Megengedett legnagyobb szintterületi sűrűség |
| kialakult jellemzően oldalhatáron álló | 800 kialakult | 30 | 4,5 | 50 | kialakult min. 18 | kialakult 45 | 0,5 |

(2) Előkert mérete kialakult. Ezen területeknél a kialakult állapothoz kell illeszkedni, egyéb esetben  5,0 m.

Az oldalkert mérete az alövezetben megállapított legnagyobb építménymagasságnál kisebb nem lehet.

Hátsókert kialakult, illetve ahol nincs beépítve min. 6 m.

(3)

(4) Az övezetben feltétel teljesítéséhez kötött területtel érintett építési telken új épület építése, meglévő bővítése esetén a meglévő és tervezett épület állékonyságát biztosító, megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkező támfal megléte szükséges.

LF-II* JELŰ FALUSIAS LAKÓTERÜLET

8. §

(1) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekmérete

ket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építmény magasság mértékét a

következő táblázat szerint kell meghatározni.

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítési módja | Legkisebb területe m2 | Legnagyobb beépítettsége % | Az építmények legnagyobb magassága (H) m | Legkisebb zöldfelület % | Legkisebb telekszélesség m | Legkisebb telekmélység m | Megengedett legnagyobb szintterületi sűrűség |
| Kialakult Jellemzően Oldalhatáron álló | 800 kialakult | 30 | 7,5 | 50 | Kialakult Min.18 | Kialakult 45 | 0,5 |

(2) Előkert mérete kialakult. Ezen területeknél a kialakult állapothoz kell illeszkedni,

egyéb esetben 5,0 m.

Az oldalkert mérete az alövezetben megállapított legnagyobb építménymagas-

ságnál kisebb nem lehet.

Hátsókert kialakult, illetve ahol nincs beépítve min. 6 m.

(3)

LF-III JELŰ FALUSIAS LAKÓTERÜLET

9. §

(1) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építmény magasság méretét a következő táblázat szerint kell meghatározni.

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítési módja | Legkisebb területe m2 | Legnagyobb beépítettsége % | Az építmények legnagyobb magassága (H) m | Legkisebb zöldfelület % | Legkisebb telekszélesség m | Legkisebb telekmélység m | Megengedett legnagyobb szintterületi sűrűség |
| oldalhatáron álló | K 1000 | 25 | 4,5 | 50 | 19 | 50 | 0,5 |

Lke JELŰ KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

9/A. §

- Az Lke jelű, kertvárosias lakóterületen az OTÉK szerinti épületek helyezhetők el, kivétel ez alól az üzemanyagtöltő állomás.

- Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretet, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építmény magasság méretét a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítési módja | Legkisebb területe m2 | Legnagyobb beépítettsége % | Az építmények legnagyobb magassága (H) m | Legkisebb zöldfelület % | Legkisebb telekszélesség M | Legkisebb telekmélység m | Megengedett legnagyobb szintterületi sűrűség |
| Szabadon álló | 1000 | 30 | 4,5 | 55 | 18 | 45 | 0,4 |

- Az övezetben épület teljes közművesítés megléte esetén helyezhető el.

- Az övezetben építési hely határának meghatározásánál az előkert 6 m, az oldalkert 3 m, a hátsókert 6 m kell legyen.

- Az övezetben elhelyezhető, fő funkciót képező lakóépületek elhelyezésénél egységes utcakép kialakítására kell törekedni, mind az előkert mérete, az épület tömege, a tetőforma alakítása, épület színezése, és utcai homlokzat tagolása esetén.

- Utcai kerítés magassága legfeljebb 1,8 méter lehet, jellege áttört.

GAZDASÁGI TERÜLET

Gksz JELŰ KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ

GAZDASÁGI TERÜLET

(SZABÁLYOZÁSI TERVBEN SZEREPLŐ ÚJONNAN KIALAKÍTANDÓ)

10. §

(1) Terület funkciója

a) Gksz jelű és a Gksz-2 jelű kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

b) A területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:

1. mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású tevékenységi céljára szolgáló gazdasági építmény;

2. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

3. igazgatási és egyéb irodaépület,

4. üzemanyagtöltő

c) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében a vonatkozó jogszabályok szerinti határértékeket meghaladó zajt kibocsátó létesítmény és tevékenység nem alakítható ki, illetve nem folytatható. A Gksz-2 jelű építési övezetben csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek nem okoznak a vonatkozó jogszabályban a zajtól védendő területeken határértékeket meghaladó zaj-, illetve rezgésterhelést.

(2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A területet teljes közművesítéssel el kell látni. Az övezet telkének csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt ne okozzon és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

(4) A területen található közép nagynyomású gázvezeték bejelölt szerint közterületen helyezendő el.

(5) A konkrét megvalósításra kijelölt területre vonatkozóan (1 telek) az építési hely a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatóságával egyeztetésre került, annak megfelelően lettek meghatározva a beépítési vonalak. A saroktelken a út felé eső oldalon 5 m, új oldalon a gázvezeték védőtávolsága miatt 10 m, hátsókert 10 m, 62-es út mellett kb. 12 m.

(6) A többi helyen előkert mérete 5,0 m. Egyik oldalkert mérete nem lehet kisebb 3,0 m-nél, másik oldalon 10 m-nél. A hátsókert mérete nem lehet kisebb 10 m-nél.

(7)

Gip JELŰ JELENTŐS MÉRTÉKŰ ZAVARÓ HATÁSÚ GAZDASÁGI TERÜLET

10/A. §

- A Gip jelű, jelentős mértékű zavaró hatású gazdasági terület a különlegesen veszélyes, bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál. A területen elsősorban  - a meglévő vegyipari telephelyhez kapcsolódóan – termény tárolásához, feldolgozásához, ebből előállított anyagok tárolásához szükséges épületek, építmények - silók, tárolók, erjesztők, lepárlók, stb, valamint ezek kiszolgáló létesítményei - géptárolók, iroda és egyéb szociális épületek, közműtárgyak /kút, csővezetékek, szennyvíztisztító műtárgyak, zagytározók, stb.) helyezhetők el.

- Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretet, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építmény magasság méretét a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítési módja | Legkisebb területe m2 | Legnagyobb beépítettsége % | Az építmények legnagyobb magassága (H) m | Legkisebb zöldfelület % | Legkisebb telekszélesség m | Legkisebb telekmélység m | Megengedett legnagyobb szintterületi sűrűség |
| Szabadon álló | 5000 | 30 | 20* | 40 | 50 | 100 | 1, 0 |

*üzemi létesítmények esetében 40 m

- Az övezetben építési hely határának meghatározásánál a vonatkozó előírásokat  is figyelembe véve az előkert legalább 10 m, az oldalkert  legalább 10 m, a hátsókert legalább 10 m kell, hogy legyen.

Gipe JELŰ EGYÉB IPARI TERÜLET

10/B. §

(1) A Gipe jelű, egyéb ipari terület az energiaszolgáltatás építményeinek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretet, azok legnagyobb

beépítettségét, továbbá az építmény magasság méretét a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítési módja | Legkisebb területe m2 | Legnagyobb beépítettsége % | Az építmények legnagyobb magassága (H) m | Legkisebb zöldfelület % | Legkisebb telekszélesség m | Legkisebb telekmélység m | Megengedett legnagyobb szintterületi sűrűség |
| Szabadon álló | 5000 | 30 | 12 | 40 | 40 | 50 | 1,0 |

(3)

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

K-Mü MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET

11. §

(1)

(2) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretet, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építmény magasság méretét a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítési módja | Legkisebb területe m2 | Legnagyobb beépítettsége % | Az építmények legnagyobb magassága (H) m | Legkisebb zöldfelület % | Legkisebb telekszélesség m | Legkisebb telekmélység m | Megengedett legnagyobb szintterületi sűrűség |
| szabadon álló | Kialakult 3000 | K 35 | 6(( | 30 | K 18 |  | 1,5 |

(( Terményszárító, siló esetében 12 m.

K-Sp JELŰ NAGYKITERJEDÉSŰ SPORTOLÁSI CÉLÚ KÜLÖNLEGES TERÜLET

12. §

(1) A területen elhelyezhetőek sportolási célú építmények pl. tornaterem, uszoda, tekepálya.

(2) A terület nagyméretű sportolási létesítményeket is tartalmaz (futballpálya, kézilabdapálya, teniszpályák.)

(3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építendő építmény magasság mértékét a következő táblázat szerint kell megállapítani.

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítés módja | Legkisebb területe m2 | Legnagyobb beépítettsége % | Az építmények legnagyobb magassága (H) m | Legkisebb zöldfelület % | Legkisebb telekszélesség m | Legkisebb telekmélység m | Megengedett legnagyobb szintterületi sűrűség |
| szabadon álló | kialakult | 10 | 12 | 40 | kialakult | kialakult | 0,15 |

(4) A területet teljes közművesítéssel kell ellátni.

(5) A területen található a hidroglóbusz, melytől az előírt védőtávolságot be kell tartani.

(6) A szükséges parkoló számot a területen belül fásított parkolóval kell kialakítani. A parkolót a pályáktól zöld sávval kell elválasztani.

(7) Az összes irányban a telekhatártól 15 m-re kezdődhet az építési hely határvonala.

K-Sz JELŰ HELYI SAJÁTOSSÁGÚ SZABADIDŐS

KÜLÖNLEGES TERÜLET

13. §

(1) A terület szabadidős funkciók befogadására szolgál. Ilyenek lehetnek építményhez kötött tevékenységek, pl. játszóház, kézműves műhelyek, kiállító helyiségek stb. Ezeket a meglévő mezőgazdasági épületek részbeni felhasználásával is ki lehet alakítani, illetve fúrt kúttal tó alakítható ki. Növénykertek kialakítása, szabadtéri játékok területei.

(2) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építendő építmény magasság mértékét a következő táblázat szerint kell megállapítani.

| Az építési telek |
| --- |
| Beépítési módja | Legkisebb területe m2 | Legnagyobb beépítettsége % | Az építmények legnagyobb magassága (H) m | Legkisebb zöldfelület % | Legkisebb telekszélesség m | Legkisebb telekmélység m | Megengedett legnagyobb szintterületi sűrűség |
| szabadon álló | kialakult | 10 | 12 | 50 | kialakult | kialakult | 0,1 |

K-V JELŰ VÍZMŰ TERÜLET

14. §

(1) A vízmű működéséhez szükséges építmények helyezhetők el.

(2) Legnagyobb beépítettség 30 %.

(3) Legnagyobb építmény magasság 4,5 m, technológiai berendezések kivételével.

K-Szt, K-Szi SZENNYVÍZTISZTÍTÓ , SZIPPANTOTT SZENNYVÍZ LERAKÓ TERÜLETE

15. §

(2) A telephelyen a telephely működéséhez szükséges létesítmények helyezhetők el

(3) Legnagyobb beépítettség , legnagyobb építménymagasság, a telek méret kialakult.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

KÜLTERÜLET-SZABÁLYOZÁS, TÁJ, ZÖLDFELÜLET,

KÖRNYEZETVÉDELEM

ZÖLDTERÜLET

16. §

(1)	Zöldterület a szabályozási terven közparkként (KP), illetve közkertként (KK) lehatárolt, jellemzően állandóan növényzettel fedett közterület.

(2)	Közpark területén csak a játék, sport, pihenés, ismeretterjesztés, vendéglátás építményei, valamint a terület fenntartását szolgáló építmények helyezhetők el. Közkert területén kizárólag a pihenés és az ismeretterjesztés építményei helyezhetők el.

(3)	Közpark területén a beépítettség max. 2% lehet, max. 4,5 m építménymagassággal. Az épületek tetőhajlásszöge max. 45( lehet. Közpark közhasználat elől elzárt területe az összterület max. 5%-a mértékéig lehetséges.

Közkert területén épületet elhelyezni, illetve a közhasználat elől területet elzárni nem lehet.

- Közpark területén az azt igénybe vevők számára szükséges gépkocsiparkoló csak terepszinten, fásítva, "zöldbeton" burkolattal létesíthető, max. a közpark területének 5%-án.

Közkert területén parkoló nem létesíthető.

- Közpark területének min. 70 %-át, a közkert területének min. 50 %-át növényzettel fedetten kell kialakítani.

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

18. §

Általános előírások

(1)	A mezőgazdasági terület (M) a település mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás) és annak építményei elhelyezése céljára szolgáló része, ahol a termőföldvédelem mellett a hagyományos és egyedi tájhasználati és természeti értékek megőrzését is figyelembe kell venni. Mezőgazdasági területen csak tájba illő, magastetős, maximum 45( tetőhajlásszögű épület létesíthető. Épületcsoportnál azonos tetőkialakítást kell alkalmazni.

- A mezőgazdasági terület övezeteiben jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő lakó és gazdasági épületek a kialakult beépítettségtől függetlenül megtarthatók és felújíthatók (amennyiben egyéb hatósági előírásoknak megfelelnek), illetve - ha jelen előírásokban foglaltak és a megengedett beépítési százalék azt lehetővé teszi – alapterületük bővíthető, illetve az érintett telken új épület is létesíthető.

(3)	Mezőgazdasági birtoktest és birtokközpont kialakítás előírásai

a) Perkáta nagyközség közigazgatási területén az OTÉK 29. § (5)-(8) bekezdései, ill. az OTÉK 1. sz. melléklet 68. pontja figyelembe vételével mezőgazdasági birtoktest és birtokközpont kialakítható.

b). A birtoktest szükséges minimális területi kiterjedése 15 ha, de a birtokközpont kialakítása a művelési ágakat és az azok által elfoglalt telekterületet figyelembe véve csak az alábbiak szerint történhet:

-	Csak gyep művelési ágú területek esetén legalább 60 ha összterület szükséges

-	Csak szántó művelési ágú területek esetén legalább 30 ha összterület szükséges

-	Csak kert, vagy gyümölcsös, vagy szőlő (illetve ezek együttesen) művelési ágak esetében legalább 15 ha összterület szükséges.

Vegyesen lévő művelési ágak esetén birtokközpont csak akkor létesíthető, ha az összterületből az egyes művelési ágú részek elérik a fentebbi kiterjedést, vagy

-	Szántó és gyep vegyesen: min 40 ha összterületű, melyből legalább 10 ha szántó.

-	Szántó és kert, vagy gyümölcsös, vagy szőlő (illetve ezek együttesen) vegyesen: min. 25 ha összterületű, melyből legalább 5 ha kert, vagy gyümölcsös, vagy szőlő.

-	Gyep és kert, vagy gyümölcsös, vagy szőlő (illetve ezek együttesen) vegyesen: min. 40 ha összterület, melyből legalább 5 ha kert, vagy gyümölcsös, vagy szőlő.

Az OTÉK 29. § (7) bek. szerinti kiegészítő központból birtoktestenként legfeljebb 2 db létesíthető Perkáta területén.

c) A birtokközpont telke legalább 1 ha (10000 m2) legyen, beépítettsége max.    30 % lehet és a telek min. 45 %-át zöldfelületként, túlnyomórészt fákkal, cserjékkel fedetten kell kialakítani.

d) A birtokközpont telkén lakóépület is elhelyezhető, de annak alapterülete max. 300 m2, építménymagassága max. 4,5 m lehet.

e) A birtokközpont telkén a gazdasági épületek építménymagassága max. 4,5 m, kivételesen – technológia, funkció által indokoltan – max. 7,5 m lehet.

f) Birtokközpont, kiegészítő központ korlátozott funkciójú, illetve kertes mezőgazdasági terület övezetében nem alakítható ki.

g) Kiegészítő központ kialakítására is a fenti előírások vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy kiegészítő központ már legalább 3000 m2 kiterjedésű telken is létesíthető, de kiegészítő központ területén lakóépület nem építhető.

h)

(4) A mezőgazdasági terület az azonos tájjelleg, használat, a beépítettség intenzitása, a sajátos építési használata, továbbá tájképi és környezetvédelmi érzékenysége szerint a következő övezetekbe tartozik:

a)	általános mezőgazdasági terület övezete (Má),

b)	korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezete (Má-ko),

c)	kertes mezőgazdasági terület övezete (Mk).

Má JELŰ ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

18. §

(1)	Általános mezőgazdasági terület övezetébe jellemzően az árutermelő mezőgazdasági területek (szántók, kertészeti ültetvények) tartoznak. Az övezetben a növénytermesztés és az állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás és a mezőgazdasági szolgáltatás gazdasági építményei, továbbá lakóépület helyezhető el.

a)	Az általános mezőgazdasági terület övezetében az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a következők:

-	Beépíthető telek területe szántó művelési ág esetén:

lakóépület + gazdasági épület:	min.20 ha (200 000 m2)

gazdasági épület:	                     min.  5 ha (50 000 m2)

-	Beépíthető telek területe szőlő, gyümölcsös, kert művelési ág esetén:

lakóépület + gazdasági épület:	min. 8 ha (80 000 m2)

gazdasági épület:	                     min. 2 ha (20 000 m2)

-	Beépítettség: max. 3%, de gazdasági épület(ek) összalapterülete telkenként max. 600 m2, a lakóépület alapterülete max. 300 m2 lehet.

-	Építménymagasság: max. 5,5 m

-	Beépítési mód: szabadonálló

előkert: min. 10 m.

b)

Má-ko JELŰ KORLÁTOZOTT HASZNÁLATÚ

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

19. §

(1)	A korlátozott használatú mezőgazdasági területbe jellemzően a felszíni és felszín alatt vizek védelmét, valamint ökológiai hálózati elemként a természet- és tájvédelmet is szolgáló területrészek tartoznak.

a) 	Elhelyezhető épületek (funkció alapján):

-	lakóépület nem építhető

-	gazdasági épületként gyepeken csak a gyepterületek művelésével (pl. szénatároló), a legeltetéses állattartással (istálló, karám) kapcsolatos építmény építhető

-	kivételesen elhelyezhető a természetvédelmi bemutatást és kezelést szolgáló épület és a sportolási célú állattartást szolgáló istállóépület is.

-	nagy létszámú állattartó telep nem létesíthető, hígtrágyás rendszerű állattartás nem folytatható.

b)	Beépítés részletes előírásai:

-	A gazdasági ill. természetvédelmi célokat szolgáló épülettel beépíthető telek nagysága min. 8 ha (80 000 m2)

-   Beépítettség:	max. 0,5%, de  telkenként max. 300 m2 össz alapterületű épület(-ek) építhető(-k), a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájbaillő, földszintes kialakítással.

-	Építménymagasság: max. 3,5 m

-	Beépítési mód: szabadonálló

-	Előkert: min. 10 m,

-	Oldalkert min. 3 m.

-

-	Az épületnek vízfolyástól, vízfelülettől min. 50 m távolságra kell lennie.

Mk JELŰ KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

20. §

(1)	A kertes mezőgazdasági területen az OTÉK 29.§ (1) bekezdésének megfelelően a növénytermesztés és állattenyésztés állattartási rendelet szerint , továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás (mezőgazdasági hasznosítás) céljára szolgáló, valamint a tulajdonos, használó ideiglenes tartózkodására is alkalmas gazdasági épület, valamint földdel borított pince helyezhető el. Egy telken egy gazdasági épület és max. 2 pince helyezhető el. Az övezetben a beépíthetőség szempontjából említett művelési ágak (szőlő, gyümölcsös, kert) az esetben veendők figyelembe, ha a telek területének legalább a 75 %-a az említett művelési ágban nyilvántartott és ténylegesen úgy is művelt.

a) A kertes mezőgazdasági terület övezetében az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a következők:

-	Az övezetben lakóépület nem építhető.

-	Kialakítható és beépíthető legkisebb telekterület min. 1500 m2

-	A telekszélesség az építési helyen min. 12,0 m

-	Beépítettség (maximum): 3 %, de az épület maximális alapterülete 90 m2 lehet,

-	Építménymagasság: min. 3,0 m, max. 4,5 m

-	Beépítési mód: szabadonálló, előkert: min. 10 m, az épületek között tartandó távolságra vonatkozóan az OTÉK 36. §-ában foglaltakat kell betartani.

b) 	Az övezet területén meglévő azon épületek, melyek a fentiekben meghatározottaknál kisebb telken állnak, megtarthatók, felújíthatók, de alapterületük nem bővíthető.

### ERDŐTERÜLET

21. §

Általános előírás

(1)	Erdőterület, a földhivatali nyilvántartás szerint erdőművelési ágban nyilvántartott, az erdőtörvény (1996.évi LIV.tv.) és a vonatkozó rendeletek alapján erdőnek minősülő, a szabályozási tervben erdőként (E) körülhatárolt és megjelölt, e célra szolgáló, illetve szánt terület.

(2)	Az erdőterület az építési használata szerint (épület, építmény elhelyezése szempontjából)

a)	védelmi (Ev)

- gazdasági (Eg)

rendeltetésű övezetekbe tartozik.

### Eg JELŰ GAZDASÁGI ERDŐTERÜLET

22. §

(1)	Gazdasági rendeltetésű erdőövezetként szabályozott erdőterületen, az erdőtörvény előírásait is figyelembe véve, csak a fa-, vagy szaporítóanyag-termeléshez, vadgazdálkodáshoz, erdészeti kutatáshoz, oktatáshoz kapcsolódó, valamint természetvédelmi célú épületek helyezhetők el a következő feltételekkel:

Beépíthető legkisebb telekterület: 10 ha (100 000 m2)

Beépítési mód: szabadon álló

Beépítettség (maximum): 0,5 %

Építménymagasság (maximum): 4,5 m

### Ev JELŰ VÉDELMI ERDŐTERÜLET

23. §

(1)	A szabályozási terven védelmi rendeltetésű erdőövezetként szabályozott területen épület nem építhető. Az OTÉK 32. §-a szerinti építmények is csak akkor létesíthetők, ha az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem zavarják.

#### KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰ TERÜLET

#### 24. §

#### Közlekedési területek

    - A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével –, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi és légi közlekedés, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

    - A közlekedési területen elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló

- közlekedési építmény

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

- igazgatási épület

- a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás

illetve növényzet telepíthető.

    - A közúthálózat elemei számára a beépítésre szánt területek mentén az alábbi szélességű építési területeket ill. szabályozási szélességet kell biztosítani:

| Országos főutak (K.IV.A) |  |
| --- | --- |
| 62.sz. Dunaújváros – Székesfehérvár-i II. rendű főút, a tervezett települési elkerülő szakasszal | min. 40,0 m a szab. tervlap szerint |
| Kiemelt gyűjtőút (B.IV.b-C) |  |
| A 62 sz. főút visszaminősülő, települési átkelési szakasza (Lenin u.-György Gy. u.-Engels u.-Adonyi u.) | min. 16,0 m a szab. tervlap szerint |
| Országos mellékutak (K.V.B) |  |
| Perkátai bekötőút (a 62 sz. főút elkerülő szakaszának É-i csomópontjától a település belterületi határáig) | 33,0 m a szab. tervlap szerint |
| 6208 j. Adony-Perkáta ök. út (62 sz. főút elkerülő úttól K-re eső szakasz) | 22,0 m a szab. tervlap szerint |
| Helyi gyűjtőút (B.V.c-C, ill. K.VIII.C) |  |
| József A. u., valamint folytatása Kisperkáta felé | 22,0 m a szab. tervlap szerint |
| Rózsa F. u.-Bajcsy-Zsilinszky E. u. | 16,0 m a szab. tervlap szerint |
| Dózsa Gy. u.-Tanácsköztársaság u.-Széchenyi u.-Marx u. | 22,0 m a szab. tervlap szerint |
| Sport u. | 16,0 m a szab. tervlap szerint |
| Tanácsköztársaság u. | 16,0 m a szab. tervlap szerint |
| Tanácsház u. | 16,0 m a szab. tervlap szerint |
| Attila u., valamint folytatása a 62 sz. főútig | 16,0 ill. 22,0 m a szab. tervlap szerint |
| Bárányjárás bekötőútja | 14,0 m a szab. tervlap szerint |
| Petőfi u.-Attila u.-Deák F. u.-Virág köz | 16,0 m a szab. tervlap szerint |
| Tervezett Nagyvenyimi út | 12,0 m a szab. tervlap szerint |
| Kiszolgáló út (B.VI.d-C) |  |
| Tervezett kiszolgáló utak | min. 12,0 m |
| Meglévő kiszolgáló utak | kialakult, a szab. tervlap szerint |

Az utak szabályozási szélességét a szabályozási tervlapok, valamint az út mintakeresztszelvényei tartalmazzák.

    - A közúthálózat elemei számára külterületen, ill. a beépítésre nem szánt területek mentén az út tengelyétől számítva az alábbi szélességű védőtávolságokat kell biztosítani:

- Az országos főutak nyomvonala mentén 100-100 m

- Az országos mellékutak nyomvonala mentén 50-50 m

- A gyűjtőutak mentén 20-20 m

A védőtávolságon belül építmény elhelyezéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

    - A szintbeni csomópontokban 0,80 m és 2,50 m magasságok között olyan rálátási háromszöget kell biztosítani, amely mentes a rálátást akadályozó létesítményektől, parkoló járművektől, és növényzettől. Fák, világítástartó oszlopok, jelzőberendezések a látómezőn belül elhelyezhetők, de ezek az elsőbbségadásra kötelezett járművek vezetői elől az elsőbbséggel rendelkező járműveket, vagy az egyéb közlekedésben résztvevőket nem fedhetik el.

    - A gyalogosforgalom biztosítása érdekében a gyűjtő- és a kiszolgáló utak mentén minimum egy oldali járdát kell létesíteni.

    - Az autóbusz-megállóhelyeket öbölben kell kialakítani, a megállókban fedett utasváró pavilonokat kell elhelyezni.

    - Új létesítmények esetén az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához az OTÉK által előírt mennyiségű és fajtájú járművek elhelyezési lehetőségét, továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell a telken belül biztosítani. Különös tekintettel kell lenni a kerékpárok elhelyezésének és tárolásának biztosítására.

    - Meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében csak a bővítésből, az átalakításból, illetőleg az új rendeltetésből eredő többlet-gépkocsi elhelyezéséről kell gondoskodni a meglévők megtartása mellett.

    - A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó-(parkoló) helyet fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db várakozó-(parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani.

    - Meglévő utcák rekonstrukciója, vagy új kialakítású utcák esetén az út területén belül kialakítandó zöldfelület aránya minimum 20%. Az út kialakításával egyidejűleg a 16,0 m alatti szabályozási szélességű utak esetén minimum egyoldali-, a 16,0 m, vagy annál nagyobb szabályozási szélesség esetén kétoldali fasor telepítendő.

Közmű előírások

25. §

(1)

(2)

(3) A nyílt vízfolyásokba történő felszíni vizek minőségi követelményeit, illetve a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékeket magasabb szintű jogszabályok (220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet) tartalmazzák.

(4) Zárt tároló és az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó házi szennyvíz szikkasztás megvalósítása és üzemeltetése a jegyző engedélyezési hatáskörébe tartozik a vonatkozó rendelet alapján. Egyéb esetben a szennyvízelhelyezés engedélyezése vízjogi engedélyköteles.

(5) A szennyvízátemelők, valamint a szennyvíz- és szennyvíziszap kezelő létesítmények lakó-, üdülő- és egyéb, huzamosabb emberi tartózkodásra szolgáló területektől való védőtávolságát az érvényes rendelet határozza meg.

(6) Az ivóvízellátás célját szolgáló létesítményekre vonatkozó védőtávolságokat és védőterületi korlátozásokat a vonatkozó  rendelet és mellékletei határozzák meg.

(7)  Vízvédelmi kérdésekben az érvényes jogszabályokat kell alkalmazni:

(8) Tűzrendészeti vonatkozásban az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait be kell tartani.

(9) A közművezetékek térszint alatti elrendezését, védőtávolságait az érvényben lévő szabvány tartalmazza.

(10) A tervezett közműlétesítmények (hálózatok és műtárgyak) helyigényét közterületen kell biztosítani, ennek érdekében a jelenleg – és a tervezett állapot szerint is – magánterület alatt vezetett közművezetékeket a közterületek alá helyezéssel ki kell váltani.

(11) A szennyvizek a zárt csatornahálózat kiépítéséig zárt szennyvíztározóba helyezendők el. A szennyvízcsatorna megépítése után legkésőbb két éven belül az érintett fogyasztókat kötelezni kell a csatorna rákötésre.

(12) A felszíni vízelvezetés a szűkebb utcákban zárt, megfelelő szélességű utcákban nyílt árkos módszerrel tervezendő.

(13) A létesülő közterületi elektromos és hírközlési hálózatokat az újonnan beépítendő lakóterületen belül földkábeles és légkábeles megoldással tervezendő.

(14) Transzformátorok elhelyezésének feltétele a közterületi megközelítési lehetőség.

(15) A gázvezetékek biztonsági övezetét szabvány határozza meg.

(16) A közműlétesítmények elhelyezésére vonatkozóan a megfelelő ágazati előíráso- kat kell figyelembe venni.

(17) A villamos energia nagyfeszültségű hálózatának védőtávolságáról szabvány rendelkezik.

(18) A gázvezeték védőtávolságait szabvány határozza meg.

(19) A gáznyomásszabályzó állomások védőtávolságát szabvány tartalmazza. A védőtávolság középnyomású berendezéseknél közutak útpályájának szélétől és épületektől általában 5,0 m.

(20) A meglévő és tervezett közműlétesítmények (hálózatok és műtárgyak) számára helyet a közlekedési és közműterületek szabályozási szélességén belül kell biztosítani.

(21) Az építési tevékenység megkezdése előtt az érintett területen szükséges közműkiváltások során a használaton kívüli vezetéket el kell távolítani.

(22) A középnyomású hálózatról megtáplált házi nyomásszabályzókat az épületek udvarán, vagy az épületek alárendelt homlokzatán kell elhelyezni.

(23) A járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenésre, környezetvédelmi (zaj, rezgés, szag) és az esztétikai követelményekre fokozott figyelmet kell fordítani.

(24)

(25) A meglévő és új üzemi létesítményeknél keletkező szennyvizek kezelésének módjáról, egyedileg a keletkező szennyvizek mennyiségének és minőségének függvényében, az érintett szakhatóságok bevonásának kötelezettsége szükséges.

(26) A regionális távközlési hálózat nyomvonalától a tengelytől mért 2-2 m-es védőtávolság betartandó.

(27) A már meglévő és újonnan beépítendő területeken a felszíni vízelvezetést meg kell oldani. A meglévő területen az elkészült felszíni vízrendezés szerint beépítendő területeken a szabályozási tervben a módját meg kell határozni.

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET

Kk-T JELŰ TEMETŐK TERÜLETE

26. §

(1) A temető területe (K-T) sírhelyek, síremlékek, ravatalozó, kápolna építményeinek elhelyezésére szolgál.

(2) Beépíthetőség: max. 2 % (csak a funkciót szolgáló épület, beépítettségbe számító építmény helyezhető el).

Építménymagasság: max. 4,5 m, kápolna esetén max. 10,0 m.

Zöldfelületi arány: min. 75 %.

Épület elhelyezéséhez, temető rendezéséhez, új temetőrész kialakításához kertépítészeti terv készítése kötelező.

(3) Új temetőrész telekhatára mentén min. 30 m széles védő zöldsáv létesítése szükséges.

Kk-Szk, Kk-Szi JELŰ TELEPÜLÉS SZINTŰ

REKREÁCIÓS SZABADIDŐ KÖZPONT

27. §

(1) Beépítési mód: szabadonálló

Maximális beépítettség: 2%

Maximális építménymagasság: 6m

Teleknagyság: kialakult

(2) A területek a Képviselő-testület által jóváhagyott programok alapján hasznosíthatók.

V JELŰ VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET

28. §

- A területen csak a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos építmények helyezhetők el, figyelembe véve a vízügyi jogszabályok rendelkezéseit is.

Tk JELŰ TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET

29.§

- Az övezetben a mocsár, nádas földhivatali besorolású telkek művelési ága csak a természetvédelmi hatóság engedélyével változtatható meg.

- Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet.

# III. FEJEZET

HELYI ÉPÍTÉSZETI, TELEPÜLÉSSZERKEZETI, TELEPÜLÉSKÉPI, HELYI MŰVI ÉRTÉK VÉDELEM

30. §

### ZÖLDFELÜLETI ÉRTÉKVÉDELEM

31. §

KÖRNYEZETVÉDELEM

32. §

(1)	Általános előírások

a)	Az építmények és használatuk külön-külön és együttesen sem eredményezhetnek a jogszabályokban és más hatósági előírásokban megállapított terhelési határértékeket meghaladó mértékű káros hatást a környezetükre.

A terhelési határértékek zaj- és rezgésvédelem, talajvédelem, radioaktivitás, a levegő tisztaságának védelme és a vízminőség tekintetében az építési engedély megkérésekor hatályos jogszabályok alapján kell meghatározni.

(b)	Beépítési feltételek:

Az építési telken, építési területen a szabályozási előírásoknak megfelelő építmény akkor helyezhető el, ha

- a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamosenergia-, ivóvízellátás biztosított,

- a keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetése megoldott,

- a használat során keletkező hulladék elszállítása, ártalmatlanítása biztosított

- az építmény és a tervezett tevékenység nem befolyásolja károsan a felszíni vizek mozgását és tisztaságát.

(2)  Levegőtisztaság-védelem

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból a kibocsátási (emisszió), illetve a légszennyezettségi (immisszió) határértékek a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló jogszabályok szerint veendők figyelembe.

- Nagy létszámú állattartás létesítménye, telephelye, továbbá egyéb, jelentős levegőterhelést okozó és bűzős tevékenységet végző létesítmények belterülethez, lakóterülethez 500 m-nél közelebb nem létesíthetők.

(3) Zaj és rezgés elleni védelem

(a)	Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából a környezeti zaj – és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabályban rögzített határértékek vehető figyelembe.

(b)

(4) Hulladékgazdálkodás

(a)

(b)

(c) A veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, szállítását, ártalmatlanítását, hasznosítását a mindenkor érvényben lévő jogszabályban előírtak szerint kell tervezni és végrehajtani.

(d) A szippantott szennyvizek ártalmatlanítása, leürítése csak a hatóságilag engedélyezett fogadóállomásokon, helyeken lehetséges.

(e) A község területén új állati hulladéktemető (dögtér „dögkút”) nem létesíthető.

- Talaj (föld) védelem

  - A létesítmények építése során, azok leendő helyén a talaj felső humuszos rétegét (min. 20 cm) el kell különíteni (deponálás) az újrahasznosítás (pl. zöldfelületek létesítése) érdekében.

  - Területek feltöltése csak engedély alapján, szennyeződésmentes anyaggal (kőzet, föld, homok, esetleg építési törmelék) történhet.

(6) Vizek védelme

(a) A keletkező szennyvizet csatornahálózatba kell vezetni, ameddig erre nincs lehetőség, csak zárt rendszerű szennyvíztárolók létesítése engedélyezhető.

(b) Az élővizeket terhelő szennyező üzemi vízkibocsátásoknál - a technológiai fegyelem betartása mellett - a vizeket kezelni, tisztítani kell.

(c) Az utak szilárd burkolattal történő ellátásával egy időben a csapadékvíz-elvezetést is meg kell oldani.

(d) Szennyeződés érzékenységi szempontból Perkáta területe „érzékeny” besorolású.

#### TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

33. §

(1)

(2)

A területen birtokközpont, kiegészítő központ nem helyezhető el.

VÉDŐTÁVOLSÁGBÓL ADÓDÓ ÉPÍTÉSI KORLÁTOZÁSOK KÜLTERÜLETEN ILL. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEN

34. §

(1)

(2)

(3) Egyéb országos közutak mentén 50-50 m védőtávolság érvényes.

(4) Nagy létszámú állattartás létesítménye, telepe tellekhatárától 500 m-en belül lakóépület, üdülőépület, továbbá oktatási, egészségügyi, szociális épület nem létesíthető.

(5)

(6) Szennyvíztisztító, szippantott szennyvíz elhelyezési területtől a tervben bejelölt 500 m-es sugárban építési korlátozás érvényes

BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG

35. §

- A beültetési kötelezettséggel érintett telkeken a növénysáv legfeljebb 2 helyen, 6 méter szélességben megszakítható, saját út és közmű szükséglet kialakítás céljából.

- Beültetési kötelezettségű területen kizárólag honos fafajok telepíthetők.

- Beültetési kötelezettségű területen belül a már meglévő épületek felújíthatók, korszerűsíthetők.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. §

(1) Jelen helyi építési szabályzat 2010. november 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni. A rendelet hatályba lépését követően hatályát veszti Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi építési szabályzatról” szóló 10/2001. (VII. 01.) számú rendelete, valamint az azt módosító 1/2007. (II. 01.), a 8/2007. (IV. 04.), a 7/2008. (V. 30.), a 12/2009. (XII. 16.) számú rendeletek.

Somogyi Balázs

polgármester

Dr. Lakos László

jegyző

Záradék:

A rendeletet Perkáta Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetem.

Perkáta, 2010. szeptember 23.

Dr. Lakos László

jegyző

1. sz. függelék

VÉDETTSÉGEK ÉS MŰEMLÉKI, TERÜLETI ÉS HELYI ÉRTÉKET KÉPVISELŐ

# OBJEKTUMOK

Műemléki védettségű objektumok

MIII. 10447 Perkáta

52-es főközlekedési út mellett

HRSZ: 324

Nepumuki Szent János szobor

A szobor a 62-es út mellett a Szabadság térrel szemben található. Állagmegóvása szükséges.

MIII. 9696 Perkáta

Dózsa György út Templom tér

HRSZ: 666

Szentháromság szobor

Állagmegóvása szükséges.

MII. 1634 Perkáta

Dózsa György út 15.

HRSZ: 1104

volt Győry kastély klasszicista 1820 körül.

Művelődési ház könyvtár

Felújításra szorul.

MII. 1633 Perkáta

Templom tér

HRSZ: 666

RK. templom barokk. 1775-1779 bővítve.

A műemléki kastély és templom telke, és azokat közvetlen határoló telkek műemléki környezetnek minősülnek (lásd: szabályozási tervlapot és helyi építési szabályzatot).

Védelemre javasolt helyi építészeti értékek

- Szőlőhegyi fakereszt (1870) mélykúti szőlő

HRSZ 0115 dülőút

- Lurdi szobor (templom előkert) HRSZ 666

- Második világháborús emlék Szabadság tér

- Jubileumi obeliszk Szabadság tér

- Kossuth szobor

- Oszlop – állította Győri Teréz József A. u. HRSZ 1532

- Volt gőzmalom Dózsa Gy. út HRSZ 59

- Volt uradalmi magtár Dózsa Gy. u. HRSZ 659

- Községháza Szabadság tér 6. HRSZ 584

- Temető kápolna.

2. sz. függelék

# RÉGÉSZETI LELŐHELYEK ÁLTAL ÉRINTETT INGATLANOK

Javaslat a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó előírására, és külön Függelék rögzítsére

Javaslat a HÉSZ vonatkozó előírására:

A régészeti örökség kezelése kapcsán a 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény szerint kell eljárni.

A régészeti érdekű területekről is a régészeti emlékeket csak feltárás keretében mozdíthatók el. Ezért annak területén 30 cm-t meghaladó földmunkával járó beruházások esetében állapotfelmérést kell végezni, melynek módszere a terepbejárás, műszeres felmérés és/vagy próbafeltárás. Ennek hiányában bármiféle földmunka csak régészeti megfigyelés mellett végezhető. E régészeti szakfeladatok elvégzésére – a beruházó költségére – a területileg illetékes Múzeum jogosult. A beruházónak a régészeti megfigyelés biztosítása érdekében a munkálatok megkezdése előtt 8 nappal fel kell venni kapcsolatot a Múzeummal.

Javaslat a Függelék tartalmára:

A kulturális örökség védelme érdekében a terület- és településfejlesztéssel, valamint a terület és településrendezéssel kapcsolatos változások, beruházások tervezését e védelemmel összhangban kell megoldani. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv) 10. §-a szerint a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti helyükön, eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni.

A Kötv 11. §-a szerint a régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak, ahonnan a régészeti örökség elemei csak feltárás keretében mozdíthatók el Kötv 10. § (1). A régészeti örökség védelme érdekében különös gonddal kell eljárni az építési és művelési ág változások kapcsán, mivel bármilyen, a föld felszíne alá mélyedő kivitelezési munkával elpusztulhatnak a régészeti örökség elemei.

Régészeti lelőhely esetében az alábbiak szerint kell eljárni.

Az Kötv 22-23. §-a, továbbá A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001 (X.18.) NKÖM rendelet 14. §-a szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. Ha a lelőhelyek elkerülése a földmunkával járó fejlesztés beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell térni. A tervezett munkálatok kizárólag a feltárás befejezése után kezdődhetnek el. A régészeti feltárások költségét annak kell fedezni, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált Kötv. 19. § (3).  A fejlesztések, beruházások tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét, de legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét kell költségelőirányzatként biztosítani a feltárás fedezetére Kötv 22. §. (1). A tervezett tevékenység építési tevékenység előtt a Kulturális Örökségről szóló törvény szerint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális kirendeltségének előzetes szakhatósági állásfoglalását kell kérni. A nagyberuházások esetében a régészeti szakszolgálattal, az értékhatár alatti beruházások esetében a szükséges megelőző kutatások elvégzéséhez a helyileg illetékes múzeummal kell megállapodást kötni.

Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni.

Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha bármilyen tevékenység során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (kivitelező, beruházó) az örökségvédelmi törvény 24.§-a értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és az emlék vagy lelet előkerülését az önkormányzat jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni és a helyszín, valamint a lelet őrzéséről gondoskodni, valamint a régészeti feltárás lehetőségét biztosítani. Melyek elmulasztása a BTK alá tartozik és büntetőjogi felelőséggel jár.

Nagyberuházások esetében az alábbiak szerint kell eljárni.

Az oktatási és kulturális miniszter 21/2007. (III. 26.) OKM rendelete a nagyberuházásokkal kapcsolatos régészeti kötelezettségekről az alábbiakban rendelkezik.

Nagyberuházásnak számít 2007. március 26-tól minden nettó 1,5 milliárd forintot meghaladó beruházás, továbbá a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., valamint a Vásárhelyi Terv koordinátor szerveinek kezelésében a nettó 100 millió forintos értékhatárt meghaladó beruházás. 3.§ f) szerint 2008. április 1-jétől életbe lépő rendelkezés szerint az a beruházás, amely a nettó 500 millió forintos értékhatárt meghaladja, függetlenül annak területi kiterjedésétől vagy helyszínétől.

A beruházó nyilatkozni köteles, hogy a tervezett be ruházás nagyberuházásnak számít-e. A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet 1. §-ában meghatározott nagyberuházás esetén - terepbejárási dokumentációt is tartalmazó - hatástanulmányt kell készíteni.

A nyilatkozat, valamint az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletnek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az építésügyi hatósági, illetve örökségvédelmi hatósági (szakhatósági) eljárásban a Hivatalhoz benyújtott kérelem kötelező melléklete.

A földmunkával járó változtatás teljes kiterjedésére vonatkozóan mind az előkészítő munkálatok, mind a kivitelezés tekintetében régészeti megfigyelést kell biztosítani, a régészeti lelőhelyeken, pedig megelőző feltárást kell végezni.

A nagyberuházások során a terepen végzett régészeti munkálatok és dokumentációkészítés, valamint az elsődleges leletfeldolgozás tekintetében a feladatokat - beleértve a régészeti érdekeltségeket érintő előkészítő munkafázisokban való részvételt is – a Tv. 22. § (3) bekezdésében meghatározott szerződés keretében a régészeti szakszolgálat látja el.

A régészeti lelőhelyeken feltárásra a régészeti szakszolgálat csak azokon a helyeken köteles sort keríteni, ahol a beruházás a talajt a jelenlegi talajszintnél 30 cm-nél, illetve a humuszréteg alsó szintjénél mélyebben érinti, vagy ahol a régészeti jelenségeket a beruházás egyéb módon veszélyezteti. Veszélyeztetésnek számít különösen az eróziónak való kitétel (víz, szél, fagy, növényültetés), a földmunkával, anyagkitermeléssel vagy építkezéssel történő megsemmisítés vagy megbolygatás, az állapotváltozással járó elfedés.

A beruházás, illetve a régészeti feltárás előkészítése során ismertté vált és a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet szerint nyilvántartásba vett lelőhelyekre is tekintettel a régészeti szakszolgálat a beruházóval a feltárásra vonatkozó szerződést köt, amelynek hatósági jóváhagyás céljából történő bemutatásával egyidejűleg megkéri a feltárási engedélyt.

Amennyiben a feltárás során eredeti összefüggéseiben megmaradt helyszínen megtartható emlékek (épített régészeti örökségi elemek) kerülnek elő, erről a feltárás vagy a régészeti szakszolgálat vezetője 3 napon belül írásban bejelentést tesz a Hivatalnak.

A bejelentett régészeti emlékek kezeléséről – ideértve az ideiglenes megóvásukra, esetleges eltávolításukra, helyszíni megőrzésükre, illetve helyszíni bemutatásukra vonatkozó előírásokat – a bejelentő véleményének kikérése után 8 napon belül a Hivatal dönt.

2/A. külön függelék

A Perkáta területén található régészeti lelőhelyek helyrajzi számos listája

| 1. | Perkáta–Római katolikus templom | 666, 035 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Perkáta–Faluhelyi dűlő – Vitézi földek I. | 02/6-11,27,28 |
| 3. | Perkáta–Faluhelyi dűlő – Vitézi földek II. | 0354, 0355/3,4,6-17,29,30,33,36,37,39-41, 0360, 0361 |
| 4. | Perkáta–Kőhalmi dűlő I. lelőhely | 0101/1, 2812-2871, 0103, 0105, 0106, 0107/12,13, 0111/2, 3, 0110 |
| 5. | Perkáta–Bárányjárás–Alsó-dűlő I. lelőhely | 0246/26, 0136, 0133, |
| 6. | Perkáta–Bárányjárás–Közép-dűlő I. lelőhely | 0246,/28, 0244, 0238/8, 0213/4, 0237, 0174/165-170,202,203; |
| 7. | Perkáta–Belsőmajori dűlő és a Kereklaposi dűlő északi pereme | 0174/168-180, 202, 203, 0213/4, 0237, |
| 8. | Perkáta–Belsőmajori dűlő és a Kereklaposi dűlő találkozása | 0174/34-44,177-186,203 |
| 9. | Perkáta–Kereklaposi dűlő I. lelőhely | 0174/16-25 |
| 10. | Perkáta–Baross utca – Sport utca – Alkotmány utca közti terület | 799-802, 980-1063,1067-1075, 1081, 821/1-4, 822/3-5, 823-837, 838/1-2, 839-853, 854/1, 855/1,2, 856, 857/1-3, 858/1-2, 859-899, 688-693, 694/2, 695, 696/2,3, 697/3, 698/1, 700/2-5, 702/2, 716-721, 733-742, 763/1,2, 764/3,4, 765/3,4, 766/3,4, 767/3,4, 768/3,4, 769/1,2, 770/1,2, 771/1,2, 772/1,2, 773/1,2 774/1, 775/1, 776/1,2, 777/1,2, 778/1,2 779/1,2, 780/3, 781/1,2, 782/1,2, 783/1,2, 784/1,2, 785 |
| 11. | Perkáta–Széchenyi utcai zártkertek I-II. lelőhely | 1413-1419 |
| 12. | Perkáta–Sallai utca 56 – Március 15. utca sarka –Sport utca 9. –Táncsics utca által határolt terület | 1641-1642, 1064, 2033-2040, 1474/1,2, 1121, 2005-2008, 1990-2004, 1968, 1473/14-29,31 |
| 13. | Perkáta–Lenin utca 12. | 1596 |
| 14. | Perkáta–Zrínyi utca I. | 010/8,44; 89 |
| 15. | Perkáta–Zrínyi utca II. | 010/8-12 |
| 16. | Perkáta–Fehérvári úti Alsó dűlő | 0297/4 |
| 17. | Perkáta–Siba dűlő I. lelőhely | 0316/3,4, |
| 18. | Perkáta–Vastaghalmi dűlő | 0311 |
| 19. | Perkáta–Bárányjárás– Középdűlő II. lelőhely | 0202 |
| 20. | Perkáta–Nyúli dűlő I-V. lelőhely, Cikolai halmok I-VII. | 0373/3,5-20, 0377/2, 0372, 0376/3, 0371/1, 0374 |
| 21. | Perkáta–Kereklaposi dűlő II-III. lelőhely | 0174/34,35,18 |
| 22. | Perkáta–Hosszúlaposi dűlő | 0160/3,6, 0165, 0169, 0170/2,3, 0171, 0174/18-24,34,191-197 |
| 23. | Perkáta–Adonyi úton aluli dűlő | 023/3 |
| 24. | Perkáta–József Attila utca 27. | 1503 |
| 25. | Perkáta–József Attila utca vége – Homokbánya I-II. lelőhely, Selymes-dűlő – Homokbánya | 0370/1, 0334/1,2, 0333/3-5, 0335, 0350, 320/4 |
| 26. | Perkáta– Homokbánya III. - Selymes-dűlő | 320/4-5, 0333/4,5 |
| 27. | Perkáta–Árpád utca – Kossuth utca által határolt terület | 442/2,4, 443/1,2, 444, 445, 446/2,3, 447, 448/1, 449 |
| 28. | Perkáta–Kossuth Lajos utca 96a. | 392/2 |
| 29. | Perkáta–Forrás-dűlő | 0390/14, 0395/1,2, 0373/24,26 |
| 30. | Perkáta–Perkátai-sziget | 0440/8,66 |
| 31. | Perkáta–Marx Károly utca 1. – Kulcsár Mihály portája | 1326 |
| 32. | Perkáta–M 8 – 5. lelőhely | Nincs adat |
| 33. | Perkáta–M 8 – 6. lelőhely | Nincs adat |
| 34. | Perkáta– Új Kúti-dűlő | Nincs adat |

3.sz. függelék

KÖRNYEZETVÉDELEM

Jogszabályok

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól:

- 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásairól,

Levegő-tisztaságvédelem:

- 21/2001.(II.7.) Korm.rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról,

- 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről,

- 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről,

Zaj- és rezgésvédelem:

- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,

- 27/2008. (ŰXII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról,

Vízvédelem:

- 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről,

- 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól,

- 240/2000.(XII.23. Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából az érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületek kijelöléséről,

- 50/2001. (IV.3.) Korm.rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználsának és kezelésének szabályairól,

- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a szennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályiról,

- 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez  szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről,

- 379/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról,

- 30/2008.(XII.31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról,

- 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről,

Földvédelem:

1.	2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,

2.  43/2007. (VI.1.) FVM rendelet a nitrátérzékeny területeknek a MePAR  szerinti

blokkok szintjén történő közzétételéről,

- 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről,

- 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről,

Hulladékgazdálkodás:

1. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodás

2. 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos

tevékenységek végzésének feltételeiről,

3.213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet  a települési hulladékkal kapcsolatos

tevékenységek végzésének feltételeiről,

4. 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési

szilárd hulladék összefüggő tevékenységéről,

5. 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal

kapcsolatos közegészségügyi követelményekről,

6. 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék

kezelésének részletes szabályairól,

7. 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a

hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi

szabályairól,

8. 20/2006. (IV:5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a

hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről.

4. sz. függelék

KÖZMŰ ÉS HIRKÖZLÉSI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS

RENDELKEZÉSEK

- A közcsatornába bevezethető vizek minőségét az OVH 4/1984. (II.7.) számú rendelete szabályozza.

- A nyílt vízfolyásokba történő felszíni vizek minőségi követelményeit az OVH 3/1984. számú rendelete szabályozza.

- Vízvédelmi kérdésekben az alábbi jogszabályokat kell alkalmazni:

a. 1995. évi LVII.			Törvény a vízgazdálkodásról

b. MSZ 7487-2:1980		Közmű és egyéb vezetékek elrendezése

i.	közterületen, elhelyzés térszín alatt

4.   123/1997. (VII.18.)	Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati

i.  vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló

ii.  vízlétesítmények védelméről

5.    18/1996. (VI.13.)	KHVM. rendelet  a vízjogi engedélyezési

i. eljáráshoz szükséges kérelemről és

mellékleteiről

6.     A hírközlési létesítmények elhelyezésének lehetőségét a 2001. évi XL. Törvény

előírásai szerint kell eljárni.

7.     A hírközlési létesítmények elhelyezési területét a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 26.$ (1) bekezdése szabályozza, további műszaki

iránymutatást a MSZ 7487 ad, míg az elhelyezés engedélyezésének feltételeit

a 29/1999. (X.6.) KHVM rendelet szerint kell eljárni.

1. melléklet a 15/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési övezetei, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírások

| AZ ÉPÍTÉSI TELEK | Építmények legkisebb- legnagyobb építménymagassága (m) |
| --- | --- |
| övezeti jele | beépítés módja | legkisebb kialakítható területe (m2) | legkisebb kialakítható szélessége | legkisebb kialakítható mélysége | legnagyobb beépítettsége (%) | minimális zöldfelületi aránya % |  |
| Gksz | Sz | 2000 | - | - | 50 | 25 | 10( |
| Gksz-2 | Sz | 2000 | - | - | 40 | 25 | 10 |

( Technológiai berendezések kivételével

Sz – szabadon álló

O – oldalhatáron álló

# Footnotes

Módosította: 20/2011. (X. 11.) számú képviselő-testületi rendelet

Módosította: 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

Módosította: 15/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

Módosíotta: 20/2012. (XII. 20.) számú képviselő-testületi rendelet

Módosította: 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

Módosította: a 20/2012. (XII. 20.) számú képviselő-testületi rendelet

Módosította: a 20/2012. (XII. 20.) számú képviselő-testületi rendelet.

Hatályon kívül helyezte: 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Módosította: a 20/2012. (XII. 20.) számú képviselő-testületi rendelet

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Módosította: a 20/2012. (XII. 20.) számú képviselő-testületi rendelet

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Módosította: a 20/2012. (XII. 20.) számú képviselő-testületi rendelet

Hatályon kívül helyezte: 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Módosította: 15/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

Módosította: 15/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

Módosította: a 20/2011. (X. 11.) számú képviselő-testületi határozat

Módosította: a 20/2011. (X. 11.) számú képviselő-testületi határozat

Módosította: a 20/2012. (XII. 20.) számú képviselő-testületi határozat

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Beiktatta: 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Módosította: a 20/2012. (XII. 20.) számú képviselő-testületi határozat

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Módosította: a 20/2012. (XII. 20.) számú képviselő-testületi rendelet

„tájbaillő, magas tetővel (35-45 fokos nyeregtető), cserép, vagy nád tetőhéjazattal” Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (XII. 5.) önkormányzati rendelet.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Módosította: a 20/2012. (XII. 20.) számú képviselő-testületi rendelet

Módosította: a 20/2012. (XII. 20.) számú képviselő-testületi rendelet

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Módosította: a 20/2012. (XII. 20.) számú képviselő-testületi rendelet

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Módosította: a 20/2011. (X. 11.) számú képviselő-testületi határozat

Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 26-tól.

Beiktatta: a 15/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

Módosította: a 20/2011. (X. 11.) számú képviselő-testületi határozat

Beiktatta: a 15/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet